## Slide 1: LLDP
보라매NOC – 가상화WG

## Slide 2: 1. LLDP란
1. LLDP 란
먼저, 802.1ab에서 논의중인 MAC계층(Media Access Control Layer)에서의 Connectivity Discovery 프로토콜인 LLDP는 Cisco Discovery Protocol(CDP)와 유사한 것으로서, CDP가 IP계층 이상에서 동작하는 것에 비하여, 링크계층의 여러가지 시스템 정보를 교환하는데 특징이 있다. 이것은 RFC 2922에 규정된 표준 MIB(Management Information Base)뿐만 아니라 다양한 벤더 관련(vendor-specific) MIB에 의해 망의 물리적인 형상과 이 망에 접속된 장치들의 정보를 표시하는데 사용되지만, 이러한 MIB정보들을 링크계층에서 전달하는 프로토콜에 대한 표준이 없는 문제점을 해결한다. 즉, LLDP는 물리적인 망의 형상정보와 상위계층이 지원하는 기능들에 대한 정보, 그리고 자원들의 변경상황을 알리는데 사용되는 새로운 제어프로토콜로서, 현재 LLDP에 대한 동작과 프레임 형식에 대한 표준화를 진행 중이다. 이러한 LLDP는 자신의 정보를 주기적으로 광고하는 단방향 프로토콜이기 때문에 해당 장치에 대한 동작 파라미터를 변경하는 등의 제어 기능은 수행하지 않는다. 즉, LLDP로 보고되는 망 정보를 단순히 수집하여 활성화된 망의 현 상태를 탐색하는데에만 활용된다. LLDP의 계층구조는 <그림 1>과 같다.

## Slide 3: 1. LLDP구조
1. LLDP 구조
LLDP는 일정한 간격으로 프레임으로 각 인터페이스에서 다른 디바이스로 보냄
프레임에 들어가는 data를 LLDPDU라 하며 TLV의 구조체임
TLV는 type-length-vlaue를 포함함
LLDP의 destination MAC 주소는 특별히 멀티캐스트를 위해 01:80:c2:00 , ethertype은 0x88CC로 설정
End of LLDPDU TLV의 type과 length가 0인 프레임으로 끝남
LLDP 프레임 구조
Preamble | Destination MAC | Source MAC | Ethertype | Chassis ID TLV | Port ID TLV | Time to live TLV | Optional TLVs | End of LLDPDU TLV | Frame check sequence
 | 01:80:c2:00:00:0e, or 01:80:c2:00:00:03, or 01:80:c2:00:00:00 | Station's address | 0x88CC | Type=1 | Type=2 | Type=3 | Zero or more complete TLVs | Type=0, Length=0 | 
TLV 구조
Type | Length | Value
7 bits | 9 bits | 0-511 octets

## Slide 4: 1. LLDP와 SDN
1. LLDP 와 SDN
컨트롤러가 스위치에게 필요한 설정을 보내거나 스위치의 상태를 확인 한다. 이어서 컨트롤러는 연결된 스위치들에게 LLDP(Link Layer Discovery Protocol) request를 보낸다. 이 요청을 받은 각 스위치들은 LLDP 응답을 보내고 컨트롤러는 그 응답을 모아 토폴로지 맵을 작성한다. 그 다음은 각 스위치가 자신에게 연결되어 있는 단말들의 정보를 ARP로 검출하고, 스위치를 식별하는 ID, 포트번호 등을 추가하여 컨트롤러에게 보낸다. 이로써 컨트롤러는 단말을 포함한 토폴로지 맵을 작성하게 된다. 이러한 절차를 통해 OpenFlow 연결이 성립되고 통신 준비가 갖추어 진 상태가 된다
※ onos,odl 컨트롤러에 LLDP 모듈을 추가 설정이 가능하다.
onon-lldp-priveder

## Slide 5: 1. 리눅스 LLDP 설치
LLDP 설치
root@webserver01 Desktop]# yum install lldpad
[root@webserver01 Desktop]# lldpad -d
[root@webserver01 Desktop]#
[root@webserver01 Desktop]# ps -ef | grep lldp
root 3911 1 0 02:07 ? 00:00:00 lldpad -d
root 3915 3866 0 02:07 pts/0 00:00:00 grep lldp
[root@webserver01 Desktop]# ls /sys/class/net/ | grep eth
eth0
[root@webserver01 Desktop]# lldptool set-lldp -i eth0 adminStatus=rxtx
adminStatus = rxtx
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -T -i eth0 -V sysName enableTx=yes 이 시스템 이름 식별자
enableTx = yes
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -T -i eth0 -V portDesc enableTx=yes 포트설명 식별자를 사용
enableTx = yes
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -T -i eth0 -V sysDesc enableTx=yes 시스템 설명 식별자를 사용
enableTx = yes
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -T -i eth0 -V sysCap enableTx=yes
enableTx = yes
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -T -i eth0 -V mngAddr enableTx=yes
enableTx = yes
Device not found or inactive
[root@webserver01 Desktop]# lldptool -i eth0 -S
Total Frames Transmitted = 32
Total Discarded Frames Received = 0
Total Error Frames Received = 0
Total Frames Received = 0
Total Discarded TLVs = 0
Total Unrecognized TLVs = 0
Total Ageouts = 0

## Slide 6: 1. CISCO LLDP 설치
CISCO LLDP
CISCO는 Layer2에서 CDP 프로토콜을 사용하나 같은 CISCO 장비간만 동작하는 한계가 있음
801.1AD LLDP표준프로토콜을 사용하며 타 벤더간에도 동작가능함
- TLVs라 부르는 type, length, and value 속성을 포함
•Port description TLV
•System name TLV
•System description TLV
•System capabilities TLV
• Management address TLV
2. CISCO LLDP-MED
LLDP-MED는 LLDP의 확장버젼
추가적인 TLVs 속성의 지원을 제공함
LLDP-MED capabilities TLV
Network policy TLV
Power management TLV
Inventory management TLV
Location TLV
3. CONFIG 방법
This example shows how to globally enable LLDP.
Switch# configure terminal
Switch(config)# lldp run -> lldp 활성화
Switch(config)# end
Switch(config)# no lldp run -> lldp 비활성화